## Slide 1: ARAUTO – Armazéns Automáticos Software
Trabalho Final de Curso
Nuno Filipe Vaz Pestana
LEEC – IST
Dezembro 2001
Orientadores:
Prof. Carlos Filipe Gomes Bispo
Prof. Luís Manuel Marques Custódio

## Slide 2: Objectivo
Construção de uma Arquitectura de Software de suporte ao funcionamento de um Armazém Automático

## Slide 3: Ambiente (Armazém)
Corredor Principal
Corredores Laterais
Prateleiras ao longo dos corredores
Vários pontos de entrada
Sistema de Coordenadas

## Slide 4: Ambiente (Grua)
4 graus de liberdade
  3 juntas prismáticas
  1 junta de revolução
Capaz de colocar paletes em todas as prateleiras

## Slide 5: Ambiente (Paletes)
4 posições disponíveis para guardar produtos

## Slide 6: Ambiente (Produtos)
Pertencentes a uma categoria
Num certo estado
  Estado de maquinação
  Estado de montagem
  Outra característica do produto
Representados como cubos de cores diferentes (uma cor por categoria)

## Slide 7: Arquitectura de Software
Distribuída
  Dividida em módulos que comunicam entre si usando o protocolo TCP/IP
Manutenção de informação
  Uso de uma Base de Dados
Definição de Trajectórias
Implementação de Métodos de Decisão
Envio de comandos para a Grua
  Através da porta-série RS232

## Slide 8: Arquitectura de Software
Arquitectura de Software
INTERFACE DE
PEDIDOS
1
INTERFACE DE
PEDIDOS
2
.
INTERFACE DE
PEDIDOS
N
.
.
BASE
DE
DADOS
SERVIDOR
GESTOR DA
BASE DE
DADOS
SERVIDOR DE
COMUNICAÇÕES
CONTROLADOR
GLOBAL DA GRUA
GERADOR DE
TRAJECTÓRIAS
GESTOR DE
PEDIDOS
DECISOR
CONTROLADOR
DA GRUA
GRUA
Controlador Global da Grua
Ligação ao controlador da grua
Envia pontos de via para a grua
Configuração da posição e característica dos sensores
Mapeamento de valores
Interface de Pedidos
Permite o envio de pedidos ao Servidor
Recebe a confirmação de conclusão dos pedidos
Consulta de produtos e categorias na Base de Dados

## Slide 9: Arquitectura de Software
Arquitectura de Software
INTERFACE DE
PEDIDOS
1
INTERFACE DE
PEDIDOS
2
.
INTERFACE DE
PEDIDOS
N
.
.
BASE
DE
DADOS
SERVIDOR
GESTOR DA
BASE DE
DADOS
SERVIDOR DE
COMUNICAÇÕES
GERADOR DE
TRAJECTÓRIAS
GESTOR DE
PEDIDOS
DECISOR
SIMULADOR
1
SIMULADOR
M
.
.
.
SIMULADOR
2
Simulador
Visualização um modelo tridimensional do armazém e da grua
Recolha de informação, contida na Base de Dados, relativa às prateleiras, paletes e produtos
Funcionamento em modo de Monitorização

## Slide 10: Arquitectura de Software
Arquitectura de Software
INTERFACE DE
PEDIDOS
1
INTERFACE DE
PEDIDOS
2
.
INTERFACE DE
PEDIDOS
N
.
.
BASE
DE
DADOS
SERVIDOR
GESTOR DA
BASE DE
DADOS
SERVIDOR DE
COMUNICAÇÕES
GERADOR DE
TRAJECTÓRIAS
GESTOR DE
PEDIDOS
DECISOR
SIMULADOR
1
SIMULADOR
M
.
.
.
SIMULADOR
2
CONTROLADOR
GLOBAL DA GRUA
CONTROLADOR
DA GRUA
GRUA

## Slide 11: Trajectória de Entrada de Palete

## Slide 12: Trajectória de Saída de Palete

## Slide 13: Métodos de Decisão
Entrada de Produtos
Saída de Produtos
Escolha do Pedido Seguinte
Podem ser alterados em tempo-real
Têm parâmetros configuráveis
É possível adicionar novos métodos

## Slide 14: Métodos para Entrada de Produtos
Aleatório
Distância Percorrida
  Distância ao Ponto de Entrada
  Distância Média aos Pontos de Entrada
  Distância Média aos Restantes Pontos de Entrada

## Slide 15: Resultado da entrada de 80 paletes
Distância percorrida é mínima para o Método “Distância ao Ponto de Entrada”
Distância percorrida é máxima para o Método “Distância aos Restantes Pontos de Entrada”

## Slide 16: Métodos de Saída de Produtos
Aleatório
Distância à Saída
Antiguidade

## Slide 17: Resultado da saída de 80 paletes
Armazém cheio usando o Método “Aleatório”
A distância percorrida é mínima usando o método “Distância à Saída”
A antiguidade média é mínima usando o método “Antiguidade”

## Slide 18: Resultado da saída de 80 paletes
Armazém cheio usando o Método “Distância ao Ponto de Entrada”
Não há diferença significativa na distância percorrida usando os métodos “Distância à Saída” e “Antiguidade”
A antiguidade média é mínima usando o método “Antiguidade”

## Slide 19: Métodos de Escolha do Pedido Seguinte
Aleatório
Distância à Entrada
Distância ao Próximo Pedido
Maior Número de Pedidos

## Slide 20: Resultados devidos à escolha do pedido seguinte
Entrada de 50 paletes (25 em cada uma das entradas)

## Slide 21: Conclusão
A Arquitectura de Software revelou-se adaptada às funções a desempenhar
O facto da arquitectura ser distribuída permite usar computadores com capacidade adaptada a cada método
O Simulador permite testar novos métodos de decisão e trajectórias sem ser necessário usar a grua real
A modificação dos métodos permite alterar o comportamento do armazém de acordo com as condições nele verificadas
A arquitectura funcionou correctamente com a grua real

## Slide 22: Trabalho Futuro
Integração do Gerador de Pedidos com o software da Célula de Fabricação Flexível
Adição de novos métodos de decisão
Permitir a gestão de múltiplos armazéns
Controlar múltiplas gruas